## Slide 1
Le transistor bipolaire
I. Généralités
  1. Définition.
  Juxtaposition de 3 régions de type de dopage différent.
  NPN ou PNP.
  Emetteur, base, collecteur
  Base fine (< 1 µm)
  Gain IC = IB
  2. Principe
  On a affaire à 2 diodes PN couplées.
  4 régimes de polarisation.
  En régime normal direct.
    C'est une diode "améliorée" où on sépare les courants de trous et d'électrons.
    Rapport fixe entre les courants de trous et d'électrons.
    Effet transistor : commande d'un courant par un signal de faible puissance. Conversion puissance "continue" en puissance "alternative" par effet de modulation.
    Autre solution : transistor à effet de champ.
  3. Applications
  Amplification et commutation

## Slide 2
Transistor NPN (plus rapide)
  4. Réalisation
  Double diffusion de dopants : base dans le collecteur puis émetteur dans la base.
  Dopage émetteur > dopage base > dopage collecteur.
  Hypothèse du transistor filamentaire : section constante.
  5. Profil de dopage et modélisation.
  Dans notre analyse, les profils de dopage de chaque région seront supposés uniformes et les jonctions abruptes.

## Slide 3
6. Zones de charge d’espace et champ électrique (Transistor NPN)
Les ZCE sont d’extension faible devant l’épaisseur des couches
7. Structure de bandes du transistor bipolaire en l’absence de polarisation.
WB
E B C
ZCE
ZCE
F

## Slide 4
II. Les différents régimes de polarisation.
Il y a 4 régimes de polarisation.
VBE VBC remarques
Normal direct >0 <0 VCE > VBE > 0
Normal inverse <0 >0 VCE < VBE < 0
Saturé
  direct >VBC >0 VCE > 0
  inverse >0 >VBE VCE < 0
Bloqué <0 <0 VCE > VBE

## Slide 5
III. Le régime normal direct. Analyse unidimensionnelle. Effet des polarisation base émetteur et base collecteur.
Régime utilisé pour amplifier un signal alternatif.
C’est dans ce régime que IC = IB.
1. Principe.
  Jonction base – émetteur polarisée en direct : injection d’électrons dans la base : diffusion et recombinaison.
  Ln > WB  traversée des électrons qui atteignent la jonction base – collecteur polarisée en inverse.
  Accélération par le champ électrique de la jonction base collecteur. Sortie par le collecteur.
Courant de base.
  Recombinaison des électrons dans la base
  Courant de trous de la jonction base – émetteur
  Courant inverse de la jonction base – collecteur
Le gain  est fonction des phénomènes caractérisant le courant de base  analyse des phénomènes dans cette électrode.
Emetteur
Base
ZCE BC
Collecteur
IE
InE
IpE
BInE
MBInE
IC
ICB0
(M-1)BInE
IBR
Contact Emetteur
Contact Base
Contact Collecteur

## Slide 6
2. Gain en courant en montage base commune.
  IC = IE.
  Hypothèse du transistor filamentaire: JC = JE.
  est un coefficient de multiplication.
  s’appelle facteur de transport dans la base.
  est appelé efficacité d’injection.

## Slide 7
a. Facteur de multiplication (effet de la polarisation base collecteur).
La zone désertée de la jonction base collecteur est propice à la multiplication par avalanche des porteurs. Si on néglige le courant de trous : JC = MJnC.
M peut être donné empiriquement par :
Si M = 1,  reste inférieur à 1.
b. Efficacité d’injection.
Elle est donnée par : :
Expressions de JnE et de JpE.
D’où :
Pour avoir du gain, il faut que JnE >> JpE. JpE contribue au courant de base sans contribuer au courant de collecteur.
Cela implique NDE >> NAB et WB << WE.
Exemple :
NAB = 1017 cm-3, NDE = 1019 cm-3, DnB = 4DpE, WE = WB.
 = 0.9975.

## Slide 8
c. Facteur de transport dans la base.
Pour calculer correctement cette grandeur, il faut étudier précisément les phénomènes dans la base. Dans une première approche, nous pouvons les négliger. En effet, on essaiera toujours de rendre ce facteur plus proche de 1 que . Ainsi =.
3. Gain en montage émetteur commun.
Si  tend vers 1,  tend vers l’.
Si >1,  devint négatif.
Cela ne peut être du qu’à du courant d’avalanche issu de la jonction base – collecteur.
Si B=M=1, alors
A.N.   400

## Slide 9
4. Calcul des phénomènes électriques dans la base.
a) Profil de porteurs minoritaires.
Equation de départ : continuité.
/t = 0.
Conditions limites en bord de ZCE.
ZCE base émetteur
ZCE base collecteur
Solution générale
Régime normal direct.
Régime normal direct + WB<<LnB

## Slide 10
b) Courant d’émetteur.
c) Courant de collecteur.
JnE = JnC car nous avons supposé WB<<LnB ce qui revient à négliger les recombinaisons dans la base.
d) Facteur de transport dans la base.
  B vaut 1 si WB<<LnB . Sinon on peut montrer que
e) Charge stockée dans la base.
En régime normal direct et si WB<<LnB,
f) Temps de transit à travers la base.
WB = 1 µm, DnB = 3.7510-3 m2/s. tB  130 ps
La tension base émetteur joue le rôle déterminant. La tension base collecteur joue un rôle secondaire.
avec

## Slide 11
5. Bilan détaillé des courants circulant dans le transistor.
a) Courant d’émetteur
Courant d’électrons entrant dans l’émetteur (InE)
Courant de trous venant de la base et sortant de l’émetteur (IpE)
b) Courant de collecteur
Courant d’électrons venant de l’émetteur (BInE)
Courant de fuite de la jonction base collecteur (complètement négligeable (ICB0)
Courant de multiplication du à l’avalanche (fortes tensions) ((M-1)BInE)
IB contient des contributions au courant en sens opposé.
c) Courant de base
Courant de trous de le jonction base émetteur (IpE)
Courant de recombinaison dans la base (IBRec)
Courant de fuite de la jonction base collecteur (trous) (ICB0)
Courant de trous du à la multiplication par l’avalanche.
d) Bilan
IE = InE + IpE,
IC = MBInE + ICB0 = IE + ICB0,
IB = IpE +IBrec - (M-1)BInE - ICB0
Emetteur
Base
ZCE BC
Collecteur
IE
InE
IpE
BInE
MBInE
IC
ICB0
(M-1)BInE
IBR
Contact Emetteur
Contact Base
Contact Collecteur

## Slide 12
6. Optimisation du gain.
a)  : Optimisation des rapport NDE/NAB et WE/WB.
NDE>>NAB.
Réduction de l’épaisseur de la base.
 peut être évalué par
Avec REcarré = 1/qNDEWEµnE, RBcarré = 1/qNABWBµnB.
 Réduction de la résistance d’émetteur par rapport à celle de base.
b) B : Réduction de l’épaisseur de la base.
c) M : Conditions de polarisation proche du claquage (dangereux + bruit)

## Slide 13
7. Compléments : Transistor drift.
Idée : gradient de dopage à travers la base.
  Diffusion des trous des zones très dopées vers les zones les moins dopées.
  Champ électrique interne.
  Accélération des électrons par ce champ.
  Réduction du temps de transit tB.
Calcul du champ interne
Courant de trous en moyenne nul.
Hypothèse pB(x) = NAB(x). On peut montrer que cette hypothèse est bonne. Le champ ne donne pas lieu à une charge importante. La neutralité reste globalement respectée.

## Slide 14
b) Calcul du courant d’émetteur.
Comme est indépendant de x
La condition limite nB(WB) = 0 est vérifiée.
La condition limite en 0
conduit à
Pour un dopage uniforme on retrouve la formule correspondante.
Sinon en considérant que le dopage moyen est donné par:
on obtient une équation similaire au cas du dopage uniforme:

## Slide 15
IV. Caractéristiques électriques en régime normal direct.
1. Montages électriques en quadripôle.
  Le transistor est un tripôle. Il existe 3 montages en quadripôle selon la borne commune entre entrée et sortie.

## Slide 16
Normal direct
Saturé direct
2. Base commune
Entrée : IE fonction de VEB pour différents VCB. Caractéristique de type jonction PN.
Sortie : IC fonction de VCB pour différents IE. La dépendance de IC avec VCB est celle du gain . Or   1 lorsque VCB >> kT.
3. Émetteur commun.
Entrée : IB fonction de VBE pour différents VCE. Caractéristique de type jonction PN mais le courant est réduit de .
Sortie : IC fonction de VCE pour différents IB. La dépendance de IC avec VCE est celle du gain .
Les caractéristiques montrent une dépendance imprévue du gain  avec la tension base collecteur. C'est l'effet Early.

## Slide 17
4. Effet Early (1D)
Lorsque VCB augmente, la zone de charge d’espace de la jonction base collecteur s’étend dans la base  diminution de l’épaisseur effective de la base. Augmentation de B et .  augmente.
 à iB constant, iC augmente.

## Slide 18
V. Les autres régimes de fonctionnement.
Intérêt : commutation.
1. Régime normal inverse.
Échange des rôles de l’émetteur et du collecteur.
Mauvaise efficacité d’injection : NDC<NAB.
Collecteur hors hypothèse diodes courtes.
Facteur de transport inchangé pour les électrons qui atteignent l ’émetteur.
Tous les électrons n’atteignent pas le collecteur.
Il faut tenir compte dans le gain R du rapport des sections des jonctions BC et BE.
Profil des porteurs dans la base.

## Slide 19
2. Régime saturé.
VBE et VBC sont > 0.
Les 2 jonctions sont polarisées en direct.
2 cas possibles selon que VCE est >0 ou <0.
JnE/JnC est fonction des polarisations VBE et VBC. Les gains aussi.
  a) Régime saturé direct (VCE>0).
  Courant sort par l’émetteur.
  b) Régime saturé inverse (VCE<0).
  Courant sort par le collecteur.

## Slide 20
Possibilité de gain nul:
Augmentation de la charge dans la base sans que la pente ne change : IC inchangé, IB varie.
On peut montrer en effet que :
3. Régime bloqué.
Jonctions polarisées en inverse.
Courant de fuite des jonctions.
Charge stockée faible.

## Slide 21
VI. Phénomènes bidimensionnels et phénomènes limitatifs.
1. Débordement de l’émetteur.
Injection des électrons de l’émetteur vers la base
Zone de débordement.
Une partie de la surface de la jonction base émetteur est inefficace.
SA : section vis-à-vis du collecteur, SD : surface de la zone de débordement, A gain en l'absence de débordement.
Effet important pour des doigts de base étroits.
2. Débordement de collecteur.
Effet analogue au précédent avec les trous venant du collecteur
Impact nettement plus faible.

## Slide 22
3. Auto polarisation latérale.
Distribution du potentiel le long de la base.
Concentration du courant au bord de la base.
Défocalisation du courant d’émetteur (current crowding).
Echauffement local (second claquage déclenché par l’avalanche)

## Slide 23
4. Forte injection dans la base.
Phénomène présent à fort courant de collecteur
Densité de porteurs minoritaires (électrons dans la base) dépasse la densité de porteurs majoritaires.
Par neutralisation, apparition d’un excès de porteurs majoritaires (trous)
Diminution de la ZCE base émetteur (dopage effectif plus fort). Baisse du facteur de transport.
Gradient de trous  courant de diffusion et champ électrique comme dans le transistor drift. Augmentation du facteur de transport.
Ce champ crée une chute de potentiel.
Diminution du potentiel effectif aux bornes de la ZCE.
Diminution de l’efficacité d’injection  et du gain .
Transport en bord de l’électrode (figure). Augmentation du trajet des électrons.
WB
E B C
ZCE
ZCE

## Slide 24
5. Forte injection dans le collecteur (effet Kirk)
Phénomène présent à fort courant de collecteur.
Neutralisation partielle du collecteur
Élargissement de la longueur effective de la base
Décroissance du gain
6. Puissance
Échauffement
Augmentation de ni.
Point chaud au centre du transistor : augmentation locale de la densité de courant : avalanche thermique.
Inter digitalisation
Mais : échauffement des doigts centraux  résistance de ballast sur la base qui limite le courant de base.
7. Conclusion.
Beaucoup d’éléments conduisent à une réduction de la largeur de la base sauf le débordement de l’émetteur.
Optimisation complète du transistor est délicate. Couplage des études en analyse physique, technologie et caractérisation électrique.
WB
E B C
ZCE
ZCE

## Slide 25
Bilan
Phénomène de gain du à la séparation dans l'espace des courants de trous et d'électrons de la jonction PN.
Effet perturbateur des recombinaisons dans la base.
Effet Early.
Effets parasites bidimensionnels :
  Effets de bord
  Section plus importante de la jonction Base Collecteur par rapport à Base Emetteur
  Auto polarisation latérale
  Forte injection
  Effets thermiques
  ...

## Slide 26
VII. La modélisation électrique du transistor.
Etablir un schéma électrique équivalent
Application à la conception de circuits
Analyse des paramètres matériau et techno sur les performances des amplis et circuits.
1. Modèle d'Ebers-Moll.
Modèle pour forts signaux rendant compte du comportement sur une large plage de tensions.
Basé sur le fait que
avec
Ainsi
A11, A21, A12, A22 sont déterminés par des cas particuliers.
VBE>0, VBC=0 :  A11 = JES.
De même A22 = -JcS.
De l’expression en régime normal direct IC=FIE+ICB0, on déduit : A21 = FJES. De même du régime normal inverse : A12 = -RJCS.

## Slide 27
D’où les équations du modèle d’Ebers Moll en montage base commune:
Schéma équivalent composé de
1 source de courant en sortie commandée par la tension d’entrée
1 source de courant en entrée commandée par la tension de sortie.
2 diodes qui représentent les jonctions base émetteur et base collecteur.
Equations du modèle d’Ebers Moll en montage émetteur commun:
JCSf(VBC)
JESf(VBE)
-RJCSf(VBC)
-FJESf(VBE)
JE
JC
E
C

## Slide 28
2. Schéma électrique en petit signal alternatif.
Modèle valable en petit signal. Schéma composé d’éléments linéaires : résistances, capacités, inductances, sources.
Montage émetteur commun.
Point de polarisation de repos donné.
Variation des tensions et des courants faibles devant les polarisation absolues
Obtention des éléments par dérivation autour du point de polarisation du comportement en grand signal.
a) Impédance d’entrée
Effet d’une tension alternative vBE.
Augmentation du courant d’émetteur IE et donc de IB = IE/(+1).
Augmentation de la charge dans la base.
  Capacité de diffusion :
  Capacité de transition (ZCE) :
rBE maximum si IC minimum.
CDE
CJE
RBE

## Slide 29
b) Impédance de sortie
Source de courant : iC=gmvBE.
Gm = transconductance ou conductance de transfert ou pente interne.
Admittance interne : conductance de sortie gc.
Origine : effet Early. Impossible à calculer avec notre modèle de façon simple.
c) Liaison entrée sortie.
d) Éléments d’accès
rBB : résistance d’accès de la base
rC : résistance série du collecteur : limitée par la semelle de collecteur.
e) Schéma équivalent final.
gmvBE
gd
CDE
CJE
RBE
gmvBE
gd
CJC
VBE
VCE
VE

## Slide 30
VIII. Analyse du schéma équivalent. Montée en fréquence.
1. Schéma simplifié idéal.
Gain en courant iC/iB:
En régime continu : c’est .
En régime alternatif, il faut prendre en compte les phénomènes capacitifs.
Si on ne prend en compte que la capacité de diffusion
2. Schéma complet.
Facteur de mérite T = produit gain en tension bande passante  pulsation de coupure du gain en tension.
Fréquence maximum d’oscillation:
gmvBE
VCE
CDE + CJE
VE = VBE

## Slide 31
3. Temps de transit
Les temps de transit déterminent la montée en fréquence des transistors bipolaires :
tE, tB, tBC, tC.
tE : temps de charge de la capa d’éntrée : RECE.
tB : temps de transit à travers la base : WB/2DnB.
tBC : temps de transit à travers la ZCE base collecteur : WZCE/vs.
tC : temps de charge de la capa base collecteur RCCBC.
Temps limitatifs essentiels : tB, tBC.
a) tB.
Diminue avec l’épaisseur de la base : WB.
Augmentation de la résistance de base  diminution de la largeur de la base : doigts d’émetteur inter digités.
Transport balistique : injection d’électrons chauds dans la base à l’aide d’une hétérojonction.
b) tBC.
Réduction de la ZCE base collecteur : semelle de collecteur.

## Slide 32
Transistor bipolaire SiGe sur SOI.
IBM, 2003
Intérêt : possibilité d'intégration de bipolaire et de CMOS sur SOI alors que seul le CMOS sur SOI était possible aujourd'hui.
IX. Le transistor bipolaire du futur.
Utilisation d'alliages SiGe ou de III-V et d'hétérojonctions.
Base émetteur : bande de conduction de l’émetteur au dessus de celle de la base.
  Transfert d’énergie cinétique
  Transport balistique des électrons à travers la base.
  Réduction du courant de trous de la jonction base émetteur.